시스템 구성

- 센서

- 센서 케이블

- 센서인터 페이스 ( Torque Link )

- PC Software

구조 ( Construction ) 및 특성

센서 모델

| 회전식, 비접촉 | 모델 | 측정 범위 [Nm] | 정확도(%/FS) | 속도/ 각도 | 장착구조 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RCL 2200-xxx | 2.5 ….250 500 other range | < 1% | X | 2 Round shafts |
|  | RCL 2100-xxx | 2.5 ….250 500 other range | < 1% < 2% | X | Square Inner & outer |

*** 상기모델 이외에도 고객의 주문사양에 따른 측정범위도 가능합니다.

측정부( Torque Link)

# Text boxes

비접촉식  마그네틱 토크측정 시스템

센서의 연결케이블을 통하여  직접 연결되는 인터페이스 모듈을 통하여 PC소프트웨어를 이용 데이터 전송 및 측정결과 및 데이터를 테이블과 그래픽으로 지원하여 토크단위를 원하는 대로 설정할 수 있다.

정현 및 회전식 토크를 측정하도록 디자인 되어 있으며 센서는 전체 팩키지로 제공된다.  회전샤프트측정부, 비접촉신호 감지기, 아날로그 신호처리기, 하우징부와 센서케이블이 별도로 구성되어 있다.

특징으로는 적은 전류소모와 내장된 전압강화기를 통해 안정성과  내구성이 뛰어나다.

기술 사양으로는 단일 아날로그 입력 채널 / 신호입력 범위 : 0V to 5V  /입력신호 진폭(BW): DC 3.000 Hz / PC 인터페이스: RS232c / 출력데이터 전송속도: 9,600 Baud …. 115k Baud / 프로그램가능한 신호 필터링 / 0점조정 보정 / 전체스케일 토크치 보정 / 전원 자체공급 /  RS232c PC Interface ) / Provides +10V supply to attached RCL 2200/2100 Torque Sensor / 사용전류 : <10 mA /  60 mA ( 최대) / Ready-use Run-Time Software Program